## Slide 1
Roteamento Dinâmico com Containers Docker
Comparativo entre RIP, OSPF e Algoritmo Próprio
Vasco Graveto e Samuel
Disciplina de Redes de Computadores | 2026

## Slide 2
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker
Objetivo do Trabalho
Problema e Proposta
Comparar protocolos de roteamento sem infraestrutura física
Virtualizar roteadores reais usando containers Docker
Implementar RIP, OSPF e um algoritmo próprio no mesmo ambiente
Analisar as decisões de caminho de cada abordagem
Ferramentas
Docker Desktop
FRRouting (FRR) — daemon de roteamento open-source
Python 3 — algoritmo próprio e geração de configs
Shell script (aplicar.sh) — orquestração
Cada container Docker representa um roteador físico com permissões de rede reais (NET_ADMIN, ip_forward), executando o mesmo stack de roteamento usado em produção.

## Slide 3
Topologia da Rede
R1 ──[192.168.5.0/29]── R2 / │ │ \ [.9] / └──[192.100.1.0/29]─R3 │ \ [192.100.2.0/29] / │ │ \ R5 [192.168.7.0/29] [.6] │ R5 \ │ │ / [.8] \ R4─────[.8]────R5 / \ / └──[192.168.9.0/29]───────┘
Enlace | Rede | Tipo
R1 – R2 | 192.168.5.0/29 | Anel principal
R2 – R3 | 192.168.6.0/29 | Anel principal
R3 – R4 | 192.168.7.0/29 | Anel principal
R4 – R5 | 192.168.8.0/29 | Anel principal
R5 – R1 | 192.168.9.0/29 | Anel principal
R1 – R3 | 192.100.1.0/29 | ★ Redundância
R5 – R2 | 192.100.2.0/29 | ★ Redundância
Os dois links de redundância (R1-R3 e R5-R2) são o elemento que diferencia as decisões de roteamento entre os três protocolos.
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 4
Infraestrutura
Dockerfile
Imagem Debian + FRR + iproute2 + ping + traceroute
docker-compose.yaml
5 serviços com IPs fixos, permissões NET_ADMIN e ip_forward=1
aplicar.sh
Copia daemons + frr.conf para cada container e reinicia o FRR
configs/rip/
frr.conf com router rip para cada roteador
configs/ospf/
frr.conf com router ospf e router-id único por roteador
configs/algoritmo_proprio/
Python gera frr.conf com rotas estáticas via Dijkstra
./aplicar.sh rip # aplica RIP em todos os roteadores ./aplicar.sh ospf # aplica OSPF ./aplicar.sh algoritmo_proprio # gera configs + aplica
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 5
RIP — Routing Information Protocol
Como funciona
Cada roteador anuncia suas redes aos vizinhos
Métrica = número de saltos (máx. 15)
Atualização periódica a cada 30 segundos
DA = 120 | Daemon: ripd
router rip network 192.168.5.0/29 network 192.168.9.0/29 network 192.100.1.0/29 redistribute connected version 2
Tabela de rotas — R1 (output real)
R>* 192.168.6.0/29 [120/2] via 192.168.5.3 ← foi por R2
R>* 192.168.7.0/29 [120/2] via 192.100.1.3 ← foi por R3
R>* 192.168.8.0/29 [120/2] via 192.168.9.3 ← foi por R5
R4→R1-R2: [120/3] ← 3 saltos (maior distância)
Características
Convergência: 30–90 segundos
Links rápidos ignorados se não reduzem saltos
Simples de configurar e entender
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 6
OSPF — Open Shortest Path First
Como funciona
Cada roteador constrói mapa completo da rede (LSA)
Roda Dijkstra localmente para calcular melhores rotas
Convergência rápida (~5-15s) via troca de LSAs
DA = 110 | Daemon: ospfd | Router-ID único por roteador
router ospf ospf router-id 1.1.1.1 network 192.100.1.0/29 area 0 network 192.168.5.0/29 area 0 network 192.168.9.0/29 area 0
Tabela de rotas — R5 (output real)
O>* 192.100.1.0/29 [110/20] via 192.168.9.2 ← remota, custo 20
O>* 192.168.5.0/29 [110/20] via 192.168.9.2 ← 2 hops × 10
O 192.100.2.0/29 [110/10] is directly connected ← perde para C
C>* 192.100.2.0/29 is directly connected ← C (DA=0) ganha de O (DA=110)
Características
Com custo padrão = comportamento similar ao RIP
Potencial real: customizar custo por interface
Rotas diretas aparecem duplicadas: O + C>*
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 7
Algoritmo Próprio
Custo por enlace = 10 + latência_ms
Enlace | Latência | Custo
R1–R2 | 10 ms | 20
R2–R3 | 8 ms | 18
R3–R4 | 2 ms | 12
R4–R5 | 2 ms | 12
R5–R1 | 9 ms | 19
R1–R3 ★ | 3 ms | 13
R5–R2 ★ | 3 ms | 13
Implementação
Script Python modela a topologia completa
Dijkstra calcula menor custo entre todos os pares
Gera frr.conf com rotas estáticas para R1–R5
Não requer daemon de roteamento — só zebra + staticd
Instalação imediata, sem convergência
S>* 192.168.6.0/29 [1/0] via 192.100.1.3 ← R1 foi por R3 (3ms) S>* 192.168.5.0/29 [1/0] via 192.100.2.3 ← R5 foi por R2 (3ms)
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 8
Comparativo — Decisões de Rota
Origem → Destino | RIP | OSPF | Algoritmo Próprio
R1 → rede R2-R3 | via R2 (10ms) | via R2 (custo 10) | ★ via R3 (3ms)
R3 → rede R1-R2 | via R2 | via R2 | ★ via R1 (3ms)
R5 → rede R1-R2 | via R1 (9ms) | via R1 (custo 10) | ★ via R2 (3ms)
R4 → rede R1-R2 | via R3 [3 saltos] | via R3 [custo 30] | via R3 [custo 25]
Uso dos enlaces de redundância (R1-R3 e R5-R2):
Protocolo | Usa links rápidos? | Critério de decisão
RIP | Parcialmente — por coincidência | Só quando reduz o nº de saltos
OSPF | Parcialmente — custo igual | Custo padrão 10 = igual a todos os enlaces
Próprio | ✔ Sistematicamente | Latência menor = custo menor = rota preferida
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 9
Comparativo — Características Técnicas
Critério | RIP | OSPF | Algoritmo Próprio
Código na tabela | R | O | S
Distância administrativa | 120 | 110 | 1 (maior prioridade)
Métrica | Saltos | Custo (padrão 10) | (saltos×10) + latência
Convergência | 30–90 s | ~5–15 s | Imediata (sem protocolo)
Reage a falhas? | Sim (lento) | Sim (rápido) | Não (rotas fixas)
Troca mensagens? | Sim | Sim | Não
Complexidade config | Baixa | Média | Python + Dijkstra
Duplica rotas diretas? | Sim | Sim (O + C) | Não
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker

## Slide 10
Conclusão
RIP
Simples e funcional, mas cego à qualidade dos enlaces. Convergência lenta. Adequado para redes pequenas e homogêneas.
OSPF
Mais robusto e de convergência rápida. Com custos padrão se comporta como RIP — seu potencial real exige customização de custo por interface.
Algoritmo Próprio
Único que explorou sistematicamente os enlaces rápidos de redundância. Instalação imediata. Limitação: não reage dinamicamente a falhas de enlace.
A escolha do protocolo não é apenas técnica — é uma decisão sobre o que a rede deve otimizar: simplicidade, velocidade de convergência ou qualidade do caminho.
TrabalhoGA_2026 | Roteamento Dinâmico com Containers Docker